По электротехнической причине ппроиходит почти каждый пятый пожар.

Версии о причинах возникновения пожаров, связанных с эксплуатацией электроустановок – это наиболее широкая группа причин. Это обусловлено прежде всего энерговооруженностью на производственных предприятиях, в сельском хозяйстве и в быту, возможностью выхода из строя электротехнической продукции, а также низким качеством технического обслуживания электрохозяйства.

Наиболее частые причины пожаров жилом секторе:

- короткое замыкание;

- перегрузка электрических цепей;

- больше переходное сопротивление;

- перенапряжение электрической сети;

- переход электрического тока на металлические заземленные конструкции зданий и сооружений;

- переход электрического тока на слаботочные электрические линии (радио, телефонные и пр.);

- тепловое воздействие электронагревательных приборов;

- тепловое воздействие электрических ламп накаливания, их аварийный режим и проплавление колб;

- аварийный режим работы люминесцентных светильников.

Короткое замыкание

Среди причин пожаров электротехнического характера короткое замыкание является самым распространенным, хотя нередко оно может быть и следствием какой-либо другой аварийной ситуации в электрической цепи.

Короткое замыкание возникает при соединении электрических проводов с нарушенной изоляцией, соприкосновении проводов с металлическими заземленными конструкциями зданий и сооружении, попадании на оголенные провода посторонних металлических предметов, пробое обугленной или нарушенной изоляции проводов и других электроустановочных изделий. В результате короткого замыкания, из-за резкого возрастания тока в электрической цепи, значительно возрастает температура токопроводящих жил, что приводит к воспламенению изоляции электрических проводов и кабелей и чаще всего сопровождается расплавлением металла проводников.

Перегрузка электрических цепей

Перегрузкой называется такое явление, при котором в электрической сети, обмотках электрических машин, приборах и аппаратах возникают токовые нагрузки, превышающие длительно допустимые.

Наиболее частыми причинами, вызывающими перегрузку электрических цепей являются:

- перенапряжение в электрической сети;

- работа трехфазного двигателя на двух фазах вследствие обрыва третьей или срабатывания одного из предохранителей;

- включение в электрическую сеть не предусмотренных расчетом мощных потребителей электроэнергии.

Большое переходное сопротивление

Большое переходное сопротивление – это сопротивление участка электрической цепи в месте соединения отдельных элементов (места соединения проводов, подсоединения их к электроприемникам, контактным элементам и т.п.) в которых, при неправильном их исполнении, сопротивление выше по сравнению с сопротивлением электрической цепи до этих участков и после их.

Наиболее часто большие переходные сопротивления возникают в следующих случаях:

- в местах соединения проводов между собой, когда вместо пайки, сварки, опрессовки или зажимов под болты применяются скрутки проводов с алюминиевыми и медными жилами;

- в местах подключения проводов к рубильникам, электродвигателям и другим аппаратам без специальных зажимов и наконечников;

Непосредственным источником зажигания в этом случае могут быть:

- элементы электроустановок, нагретые до высокой температуры теплом, выделенным электрическим током в месте большого переходного сопротивления;

- электрические искры или частицы расплавленного и накаленного металла, возникающие в месте «плохого» электрического контакта.

Перенапряжение в электрической цепи

В связи с тем, что источники питания электроэнергией имеют ограниченные мощности, подключение к ним или отключение от них электропотребителей приводит к изменению напряжения в электрической сети. Величина перенапряжения может быть различной и особенно больших различий чаще всего достигает в сельской местности. Пожарная опасность перенапряжения, в зависимости от конкретных условий, может проявляться в следующем:

- повышении вероятности возникновения короткого замыкания;

- увеличении токовой нагрузки на отдельных участках электрической цепи и возможности возникновения перегрузки;

- повышении тепловыделения в электронагревательных устройствах;

- повышении вероятности возникновения аварийных режимов в лампах накаливания;

- повышении вероятности выхода из строя отдельных элементов бытовых электропотребителей (телевизоров, радиоприемников, блоков питания и др.), а так же промышленного электрооборудования.

Тепловое воздействие и аварийный режим работы ламп накаливания

Основными причинами возникновения пожаров от электрических ламп накаливания являются:

- непосредственное соприкосновение горючих материалов с нагретой колбой лампы;

- воздействие теплового излучения лампы на горючие материалы;

- вылет раскаленных капель спирали, образовавшихся под воздействием дуги между электродами или одним из электродов и обгоревшей нитью накаливания;

- попадание нагретых частиц спирали на горючие материалы в результате взрыва колбы лампы накаливания.

Возникновение пожаров от ламп накаливания может быть обусловлено:

- нарушением правил эксплуатации ламп накаливания, например, использованием их в пожароопасных помещениях без защитных стеклянных колпаков;

- несоблюдение минимально допустимых расстояний  от ламп  накаливания до легковоспламеняющихся и горючих материалов, использование бумажных абажуров и др.;

- некачественным энергоснабжением    (резкими    колебаниями    напряжения    в электрической сети, что может повлечь к возникновению дуги или взрыву колбы).

Проведенные исследования показали, что хлопок, вата и изделия, изготовленные на их основе, находящиеся на расстоянии до 30 мм от колбы лампы накаливания, способны воспламениться в течение одного часа.

Тепловое воздействие электронагревательных приборов

Пожары от электронагревательных приборов могут возникать из-за конструктивных недостатков отдельных узлов, а так же нарушения правил эксплуатации этих приборов. При этом непосредственными источниками зажигания могут быть:

- короткое замыкание в этих приборах, питающих шнурах и линиях;

- перегрузка;

- большое переходное сопротивление;

- искрение;

- электрическая дуга;

- нарушение теплового режима (вытекание жидкости, изменение условий теплообмена и т.п.)

- работы электронагревательного прибора;

- расположение или попадание горючих веществ в зону сильного теплового воздействия.

К электронагревательным приборам относят:

- нагреватели с трубчатыми нагревательными элементами;

- композиционные электрообогреватели;

- бытовые гибкие нагреватели для непосредственного обогрева человека;

- электроприборы с толстопленочными нагревательными элементами;

- бетонные и керамические электрообогреваемые полы и панели;

- электрокамины, конвекторы, тепловентиляторы, радиаторы;

- электропечи в банях (саунах);

- электротостеры, ростеры, грили, шашлычницы;

- электроплиты, электрочайники, кипятильники;

- утюги;

- микроволновые печи;

- электронагревательный инструмент.

Общеизвестны примеры разрушения ТЭНов электрических кипятильников включенных без воды. Во включенном состоянии, но без погружения в воду, электрический кипятильник в течение нескольких минут может раскалиться докрасна и температура оболочки ТЭНа при этом достигает 700-800 °С и выше. Расплавленные капли разрушившейся оболочки ТЭНа могут привести к загоранию горючих материалов.